## Slide 1: Modelamiento y Optimización
Mar 2019
Workshop
Autores:
Erik Alvarez
Jefferson Chávez
Universidade Estadual de Campinas
DSEE – Departamento de Sistemas de Energia Elétrica

## Slide 2
Ejemplo 1: Importación de petróleo
Una refinería puede comprar petróleo crudo ligero y petróleo crudo pesado.
El coste por barril de estos tipos de petróleo es de 11 y 9 euros, respectivamente.
De cada tipo de petróleo se producen por barril las siguientes cantidades de gasolina, kerosene y combustible para reactores
 | Gasolina | Kerosene | Combustible Reactores
Petróleo crudo ligero | 0.40 | 0.20 | 0.35
Petróleo crudo pesado | 0.32 | 0.40 | 0.20
La refinería tiene un contrato para entregar un millón de barriles de gasolina, cuatrocientos mil barriles de kerosene, y doscientos cincuenta mil barriles de combustible para reactores.
Determine el número de barriles de cada tipo de petróleo crudo que satisfacen la demanda y minimizan el coste.

## Slide 3
Ejemplo 2 : Modelo para fabricación
Se desean construir mesas y sillas.
El recurso disponible es 30 m2 de madera por semana, 48 horas por semana.
La demanda de las sillas es de 5 unidades y la de mesas de 10 unidades.
La utilidad que se obtiene por las mesas es de $10 y por las sillas de $8, además para construir la mesa utiliza lo siguiente: 4.5 m2 de madera por unidad, 6 horas por unidad.
Para la silla se ocupan: 1.5 m2 de madera por unidad y 3 horas por cada unidad fabricada.
¿Cuántas sillas y mesas construyo con el fin de obtener la máxima utilidad por semana?

## Slide 4
Ejemplo 3 : Despacho económico
Abastecer la demanda de energía eléctrica.
2 generadores termoeléctricos
1 generador eólico
¿Minimizar el costo de producción de energía eléctrica?
 | Max. | Min. | Costo
G1 | 1000 | - | 50
G2 | 1000 | 300 | 100
W1 | 200 | . | 10

## Slide 5
Modelamiento matemático: Definición
Definición:
  Proceso de abstracción de la realidad hacia formas matemáticas para representar partes de ella (como ejemplo, se tiene: la planificación de la política económica de un país). Este proceso es llevado a cabo para facilitar la comprensión y/o estudio de las características de dicha realidad.
Entonces:
  Representación simplificada de una realidad
  Herramienta ayuda para la toma de decisiones
  Puede necesitar un equipo interdisciplinario
Modelador: desarrollo del modelo.
Experto: conocimiento de la realidad del problema

## Slide 6
Modelamiento matemático: Riesgos
Equilibrio entre una representación detallada y capacidad de obtener una solución
Modelamiento exhaustivo:
  Es casi real, puede ser irresoluble.
Modelamiento simple:
  Rudimentario, muchos métodos por el que se puede ser resuelto. Sin embargo, es posible obtener una solución que no se adecue a la realidad
Menos datos y más hipótesis para obtención rápida de resultados.
Definición defectuosa del problema
Falta de experiencia y capacitación del modelador
El concepto de modelo adecuado varía con el tiempo, debido a que los modelos complejos de hoy pueden ser modelos adecuado en el futuro.
La relación entre el modelo y la método de solución es relativo y depende de la tecnología de la época.

## Slide 7
Modelamiento matemático: Clasificación & Etapas
Según la características del tiempo:
Estático
Dinámico
Según la disposición de información:
Determinístico
Estocástico
Puramente incierto
Problema: Identificación & Delimitación
Solución
Validación
Definición del Modelo
Implementación del Modelo
Standard
Validación:

## Slide 8
Modelo vs Realidad & Clasificación
Menos datos y más hipótesis para obtención rápida de resultados.
Definición defectuosa del problema
Falta de experiencia y capacitación del modelador
El concepto de modelo adecuado varía con el tiempo, debido a que los modelos complejos de hoy pueden ser modelos adecuado en el futuro.
La relación entre el modelo y la método de solución es relativo y depende de la tecnología de la época.
Según la características del tiempo:
Estático
Dinámico
Según la disposición de información:
Determinístico
Estocástico
Puramente incierto

## Slide 9
Modelamiento matemático
Definición: Proceso de abstracción de la realidad hacia formas matemáticas para representar partes de ella.
Entonces:
  Representación simplificada de una realidad
  Herramienta ayuda para la toma de decisiones
Modelador: desarrollo del modelo.
Experto: conocimiento de la realidad del problema
Realidad
Realidad asumida
Modelo
Solución al problema
Juicios y experiencias
Solución al Modelo
Variables
relevante
Relaciones
relevante
Método
de solución
Interpretación
Decisiones
Implementación

## Slide 10
Optimización
Definición: Proceso de abstracción de la realidad hacia formas matemáticas para representar partes de ella.
Entonces:
  Representación simplificada de una realidad
  Herramienta ayuda para la toma de decisiones
Modelador: desarrollo del modelo.
Experto: conocimiento de la realidad del problema

## Slide 11
Componentes de un problema de optimización
Definición: Proceso de abstracción de la realidad hacia formas matemáticas para representar partes de ella.
Entonces:
  Representación simplificada de una realidad
  Herramienta ayuda para la toma de decisiones
Modelador: desarrollo del modelo.
Experto: conocimiento de la realidad del problema

## Slide 12
Forma general de un problema de optimización
Definición: Proceso de abstracción de la realidad hacia formas matemáticas para representar partes de ella.
Entonces:
  Representación simplificada de una realidad
  Herramienta ayuda para la toma de decisiones
Modelador: desarrollo del modelo.
Experto: conocimiento de la realidad del problema

## Slide 13
Definición del Modelo
Definición de:
  Función objetivo
  Variables
  Restricciones
  Parámetros
Es importante tener en cuenta la delimitación del problema en orden de mantener la complejidad del problema
Identificación del tipo de problema de optimización:
  Programación lineal
  Programación no lineal
  Programación cuadrática con restricciones cuadráticas
  Programación cónica de segundo orden
  Programación semidefinida

## Slide 14
Implementación del Modelo
El espíritu del modelo es la precisión y elegancia
Análisis de la estructura del modelo
  La implementación se debe adecuar a las expectativas, necesidades y recursos del cliente (por ejemplo, tiempo real, a gran escala, etc)
Por ejemplo, un problema de programación lineal se puede clasificar según su tamaño:
 | Restricciones | Variables
Ejemplo demostrativo | 100 | 100
Tamaño medio | 10000 | 10000
Tamaño grande | 500000 | 500000
Tamaño a gran escala | >500000 | >500000

## Slide 15
Solución
Se necesita de un método de solución, el cual se traduce en un algoritmo
Existen diferentes métodos de solución (por ejemplo, para programación lineal normalmente se emplea el método simplex o método de puntos interiores)
Existen diferentes versiones de un mismo método de solución o del algoritmo desarrollado que puede incluir heurística y/o meta-heurística, como ejemplo.
Se puede obtener una solución óptima, cuasi-óptima o por lo menos, factible para el problema de optimización planteado.

## Slide 16
Validación de la solución
Primero, verificar la codificación del modelo matemático. Eliminar errores en la codificación.
Comprobar las linealizaciones, aproximaciones o simplificaciones adoptadas mediante la representación de los resultados (comparación de la solución obtenida con una solución real conocida).
Análisis de sensibilidad de los datos de entrada (parámetros)
Modificar el modelo con nuevas necesidades
Identificación de otras soluciones y determinar la robustez de la solución a través de sensibilidades. (como ejemplo, se puede adoptar salida de líneas si es un problema de planificación de la expansión de la transmisión de energía eléctrica o de salida de operación de algún generador de energía eléctrica)

## Slide 17
Standard
Etapa cumbre, donde un modelo alcanza el éxito.
En esta etapa se realiza la documentación sobre el modelo de forma clara, precisa y completa.
Puede incluir un manual de usuario con especificaciones técnicas funcionales, parte del fundamento matemático e informático.
Esto sirve, para posible capacitaciones, curso o entrenamientos a usuarios del respectivo modelo.

## Slide 18
Optimización???

## Slide 19
Tipos de problemas de optimización
Lineal
Cuadrático
No lineal
La función objetivo puede ser:

## Slide 20
Tipos de problemas de optimización
Lineales
Forma general
Cuadráticas
Las restricciones pueden ser:
Acotado

## Slide 21
Tipos de problemas de optimización
Cónicas de segundo orden
Las restricciones pueden ser:

## Slide 22
Tipos de problemas de optimización
Semidefinidas positivas
Las restricciones pueden ser:

## Slide 23
Tipos de problemas de optimización
No lineales
Las restricciones pueden ser:

## Slide 24
Tipos de problemas de optimización
Continuas
Las variables pueden ser:
Discretas
(binarias o enteras)

## Slide 25
Tipos de problemas de optimización
Programación lineal (LP) (PL)
  Estudia el caso donde la función objetivo es lineal, las variables son continuas y el conjunto de restricciones son lineales
Programación cuadrática (QP) (PQ)
  Estudia el caso en que la función objetivo tiene términos cuadráticos, las variables son continuas y el conjunto de restricciones son lineales.
Programación cuadrática con restricciones cuadráticas (QCQP) (PQRQ)
  Estudia el caso en que la función objetivo tiene términos cuadráticos, las variables son continuas y el conjunto de restricciones son lineales y cuadráticas.
Programación cónica de segundo orden (SOCP) (PCSO)
  Estudia el caso en que la función objetivo tiene términos lineales, las variables son continuas y el conjunto de restricciones son lineales y cónicas de segundo orden.

## Slide 26
Tipos de problemas de optimización
Programación semidefinida (SDP) (PSD)
  Estudia el caso donde la función objetivo es una función lineal de una matriz simétrica X, la cual es optimizada sujeto a un conjunto de restricciones lineales de los elementos de la matriz X. La restricción adicional es que la solución tiene que ser semidefinida positiva
Programación no lineal (NLP) (PNL)
  Estudia el caso en que la función objetivo o las restricciones, o ambos, contienen términos no lineales y las variables son continuas.

## Slide 27
Tipos de problemas de optimización

## Slide 28
Óptimo local vs óptimo local
Las solución x será un máximo local si , para todo alrededor a .
Las solución x será un mínimo local si , para todo alrededor a .
Las solución x será un máximo global si , para todo de .
Las solución x será un mínimo global si , para todo de .

## Slide 29
Funciones convexas y cóncavas
Una función es convexa si el dominio de es un conjunto convexo y para todo , y con tendremos.
Una función es concava si el dominio de es un conjunto convexo y para todo , y con tendremos.

## Slide 30
Región convexa
Una región es llamada región convexa si, y solamente si todo segmento de recta cuyas extremidades pertenecen a la región solo tienen puntos en la misma región.
Región convexa
Región no convexa