## Slide 1: Modelamiento e Optimización
Mar 2019
Workshop
Autores:
Erik Alvarez
Jefferson Chávez
Universidade Estadual de Campinas
DSEE – Departamento de Sistemas de Energia Elétrica

## Slide 2
Ejemplo 1: Importación de petróleo
Una refinería puede comprar petróleo crudo ligero y petróleo crudo pesado.
El coste por barril de estos tipos de petróleo es de 11 y 9 euros, respectivamente.
De cada tipo de petróleo se producen por barril las siguientes cantidades de gasolina, kerosene y combustible para reactores
 | Gasolina | Kerosene | Combustible Reactores
Petróleo crudo ligero | 0.40 | 0.20 | 0.35
Petróleo crudo pesado | 0.32 | 0.40 | 0.20
La refinería tiene un contrato para entregar un millón de barriles de gasolina, cuatrocientos mil barriles de kerosene, y doscientos cincuenta mil barriles de combustible para reactores.
Determine el número de barriles de cada tipo de petróleo crudo que satisfacen la demanda y minimizan el coste.

## Slide 3
Ejemplo 2 : Modelo para fabricación
Se desean construir mesas y sillas.
El recurso disponible es 30 m2 de madera por semana, 48 horas por semana.
La demanda de las sillas es de 5 unidades y la de mesas de 10 unidades.
La utilidad que se obtiene por las mesas es de $10 y por las sillas de $8, además para construir la mesa utiliza lo siguiente: 4.5 m2 de madera por unidad, 6 horas por unidad.
Para la silla se ocupan: 1.5 m2 de madera por unidad y 3 horas por cada unidad fabricada.
¿Cuántas sillas y mesas construyo con el fin de obtener la máxima utilidad por semana?

## Slide 4
Ejemplo 3 : Despacho económico
Abastecer la demanda de energía eléctrica.
2 generadores termoeléctricos
1 generador eólico
¿Minimizar el costo de producción de energía eléctrica?
 | Max. | Min. | Costo
G1 | 1000 | - | 50
G2 | 1000 | 300 | 100
W1 | 200 | . | 10

## Slide 5
Modelamiento matemático
Definición: Proceso de abstracción de la realidad hacia formas matemáticas para representar partes de ella.
Entonces:
  Representación simplificada de una realidad
  Herramienta ayuda para la toma de decisiones
Modelador: desarrollo del modelo.
Experto: conocimiento de la realidad del problema
Realidad
Realidad asumida
Modelo
Solución al problema
Juicios y experiencias
Solución al Modelo
Variables
relevante
Relaciones
relevante
Método
de solución
Interpretación
Decisiones
Implementación

## Slide 6
Modelo vs Realidad
Menos datos y más hipótesis para obtención rápida de resultados.
Definición defectuosa del problema
Falta de experiencia y capacitación del modelador
Entonces:
  Representación simplificada de una realidad
  Herramienta ayuda para la toma de decisiones
Modelador: desarrollo del modelo.
Experto: conocimiento de la realidad del problema
La relación entre el modelo y la método de solución es relativo y depende de la tecnología de la época.
Realidad